ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(Росгидромет)

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

(ФГБУ «Северное УГМС»)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

Л.Ю. Васильев

«    » февраля  2013 г.

# ЕЖЕГОДНИК

КАЧЕСТВА ВОД БЕЛОГО МОРЯ

# ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ЗА 2012 ГОД.

Архангельск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения……………………………………………………………3 |
| Краткая гидрометеорологическая характеристика Двинского залива Белого моря…………………………………………………………………8 |
| Сведения об источниках загрязнения Белого моря…………………….13 |
| Состояние загрязненности вод Белого моря……………………………17 |
| Выводы……………………………………………………………………….20 |
| Приложение…………………………………………………………………..21 |

1. Общие сведения

«Ежегодник качества вод Белого моря по гидрохимическим показателям» подготовлен Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ «Северное УГМС» по материалам двух гидрохимических съемок в Двинском заливе. В июле 2012 г. съемка была выполнена на НИС «Профессор Молчанов», в октябре 2012 года – на                  НИС «Иван Петров».

Карта–схема расположения гидрохимических станций в Двинском заливе приведена на рис. 1.

Пробы воды отбирались на стандартных горизонтах согласно                  ГОСТ 17.1.3.08-82. «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод».

Анализ морских вод выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- РД 52.10.243-92 «Руководство по химическому анализу морских вод»;

- РД 52.10.735-2010 «Водородный показатель морских вод. Методика измерений потенциометрическим методом»;

- РД 52.10.736-2010 «Объемная концентрация растворенного кислорода в морских водах. Методика измерений йодометрическим методом»;

- РД 52.10.740-2010 «Массовая концентрация азота нитритного в морских водах. Методика измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса».

Анализ проб речных вод, отобранных в устьевых частях рек, выполнен в соответствии со следующими методиками:

- РД 52.24.419-2005 «Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. Методика выполнения измерений йодометрическим методом»;

- РД 52.24.476-2007 «Массовая концентрация нефтепродуктов в водах. Методика выполнения измерений ИК-фотометрическим методом»;

- РД 52.24.518-2008 «Массовая концентрация нитритов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с сульфаниламидом и N-(1-нафтил)этилендиамина дигидрохлоридом»;

- РД 52.24.383-2005 «Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде индофенолового синего»;

- РД 52.24.487-95 «Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола, алкилфенолов и монохлорфенолов в водах газохроматографическим методом»;

- РД 52.24.412-2009 «Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом».

Для оценки качества морских вод использовались следующие характеристики:

– средние годовые концентрации кислорода и загрязняющих веществ, определяемые как среднее арифметическое из средневзвешенных по объему сезонных концентраций;

– минимальные и максимальные концентрации загрязняющих веществ и показателей среды, наблюдавшиеся в период контроля качества морских вод.

Уровень загрязнения морских вод в тексте и таблицах настоящего Ежегодника характеризуется концентрацией отдельного химического соединения в принятых для него единицах измерения и значением, кратным предельно допустимой концентрации (ПДК) этого соединения в морской воде. Значения ПДК некоторых загрязняющих веществ приведены в табл. 2.

Ежегодник подготовлен к печати в ЦМС ФГБУ «Северное УГМС» экологом 1 категории Е.И. Котовой. Краткая характеристика гидрометеорологических условий подготовлена начальником отдела речных и морских прогнозов О.А. Панченко.

Редактор Ежегодника – начальник информационно-аналитического отдела ЦМС ФГБУ «Северное УГМС» А.С. Красавина.

# Сокращения и условные обозначения

| УГМС | - управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| --- | --- |
| ЦМС | - центр по мониторингу окружающей среды |
| ГСН | - государственная служба наблюдений за загрязнением окружающей природной среды |
| НИС | - научно-исследовательское судно |
| ЦБК | - целлюлозно-бумажный комбинат |
| ЛДК | - лесопильно-деревообрабатывающий комбинат |
| ПДК | - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества или показателя среды |
| табл. | - таблица |
| сред. | - средняя концентрация загрязняющего вещества |
| макс. | - максимальная концентрация загрязняющего вещества |
| мин. | - минимальная концентрация загрязняющего вещества |
| МПР | - Министерство природных ресурсов |
| ст. | - станция отбора проб воды в море |
| в/п | - водпост |
| ◑ | - морская станция ГСН II категории |
| α-ГХЦГ | - альфа-изомер гексахлорциклогексана (гексахлоран) |
| γ-ГХЦГ | - гамма-изомер гексахлорциклогексана (линдан) |
| β-ГХЦГ | - бета -изомер гексахлорциклогексана |
| ДДТ | - дихлордифенилтрихлорметилметан |
| ДДЭ | - дихлордифенилдихлорэтилен |

Таблица 1

Количество станций, на которых проводились наблюдения в 2012 г.

| Район моря | Количество станций, створов (для устьевых участков рек) | Организация, выполняющая наблюдения |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. по категориям |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |
| Двинский залив | 7 |  | 7 |  |  | ЦМС ФГБУ «Северное УГМС» |
| Устьевая часть р. Северная Двина | 8 | 1 |  | 6 | 1 |  |
| Устьевая часть р. Онега | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Устьевая часть р. Мезень | 1 |  |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 |  |

Таблица 2

| Ингредиенты | Для водоемов рыбохозяйственного пользования |
| --- | --- |
|  | Лимитирующий показатель | ПДК, мг/л | Высокие уровни загрязняющих веществ, мг/л | Экстремально высокие уровни загрязняющих веществ, мг/л |
| Азот аммонийный | Токсикологический | 2,3 при 13-34 ‰; 0,4 при < 13‰ | ≥ 23 | ≥115 |
| Азот нитритный | Токсикологический | 0,02 | ≥ 0,2 | ≥1,0 |
| Нефть и нефтепродукты | Рыбохозяйственный | 0,05 | ≥ 1,5 | ≥2,5 |
| Хлороргани-ческие пестициды | Токсикологический | отсутствие (0,00001) | 0,00003-0,00005 | > 0,00005 |
| Растворенный кислород | Общие требования | Не менее 6 | 2<C≤3 | < 2,0 |
| рН | Общие требования | 6,5 - 8,5 | - | - |

Предельно допустимые концентрации отдельных загрязняющих      веществ в речных и морских водах

2. Краткая гидрометеорологическая характеристика

Белого моря в 2012 г.

Особенностями гидрометеорологических и  ледовых условий в зимнюю навигацию 2011-2012 гг. были поздние даты устойчивого ледообразования и интенсивное увеличение площади дрейфующего льда в заливах и Горле моря в конце января – начале февраля. Очищение Белого моря ото льда в 2012 г. произошло в обычные сроки.

В январе в Белом море преобладали ветры южных направлений             7-12 м/с временами с порывами до 15-20 м/с. Среднемесячное давление составило 1018-1023 гПа (на 8-12 гПа больше нормы). Среднемесячная температура воздуха равнялась -8…-10ºС, что выше нормы на 3-4ºС. Во второй половине января под влиянием гребня сибирского антициклона, в Архангельской области и прибрежных районах Белого моря произошло резкое понижение температуры. В заливах Белого моря начались активные процессы ледообразования. В Двинском заливе значительно увеличилась площадь дрейфующего льда в виде полей ниласа, толщиной до 10 см. К концу января в Двинском, Онежском и Мезенском заливах, в Горле под Зимним берегом преобладал нилас, с включением серого льда общей сплоченностью 9-10 баллов. Толщина льда в порту Архангельск достигла  23-25 см,  что меньше нормы в среднем на 20 см.

Среднемесячное давление в феврале было на уровне 1020-1025 гПа, что на 6-11 гПа выше нормы. Среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 1-2ºС и составила -10…-12ºС. На протяжении всего месяца в Белом море преобладал юго-восточный ветер, с кратковременными переходами на юго-западный. Скорость ветра – 8-13 м/с порывами 15-20 м/с. В конце февраля в Белом море преобладали поля и обломки полей белого, серо-белого льда, толщиной 30-40 см, сплоченностью 7-9 баллов.

В первой декаде марта преобладали ветры южной четверти, во второй и третьей декаде основными были ветры восточных направлений. Скорость ветра была в пределах 5-12 м/с временами с порывами до 15-21 м/с. Среднемесячное давление составило 1008-1011 гПа (на 3 гПа меньше нормы). Среднемесячная температура воздуха была около нормы – -3…-6ºС. К концу марта в условиях слабоветрия и действия течений происходило равномерное распределение дрейфующего льда по акватории Белого моря. Преобладали поля и обломки полей белого, серо-белого льда общей сплоченностью 9-10 баллов. Толщина прибрежного льда составила 50-60 см.

Среднемесячное давление в апреле равнялось 1007 гПа (на 5-6 гПа меньше нормы), среднемесячная температура –  1-3ºС тепла, что на 1-2ºС выше нормы. В течение месяца преобладали ветры южной четверти со скоростью 6-11 м/с, временами с порывами до 12-16 м/с, на севере Белого моря порывы достигали 17-22 м/с. В конце второй декады апреля на акватории Белого моря происходили процессы вытаивания и разрушения дрейфующего льда, увеличение площади заприпайных полыней. В западной части Онежского залива наблюдалась полынья с отдельными пятнами льда, вдоль Онежского берега проходила полоса льда сплоченностью 9-10 баллов. В Горле моря по оси преобладали обломки полей, крупномелкобитый лед сплоченностью 9-10 баллов. Под Терским берегом фиксировались отдельные участки разреженного льда, вдоль Зимнего берега прослеживалась узкая прибрежная полынья. В вершинах Двинского, Онежского и Кандалакшского заливов сохранялся припай толщиной 40-50 см. В последней декаде апреля в устьях рек произошел переход температуры воды через 0°. Ледоход в порту Архангельск проходил с 30 апреля по 5 мая, что на 3 дня раньше нормы.

В начале мая акватория Белого моря практически очистилась от дрейфующего льда. Отдельные скопления льда отмечались в Горле и Воронке моря. Среднемесячное давление в мае составило 1013 гПа (на 2-4 гПа меньше нормы). Среднемесячная температура – +5…+10ºС,  что выше нормы на 2-3ºС. В  течение месяца над акваториями морей преобладал широтный перенос, который временами прерывался выходом циклонов с юго-запада и юга,  а также с северо-запада. В первой декаде мая ветры восточной четверти  часто сменялись  ветрами  западной четверти. Во второй и третьей декаде преобладали ветры южных направлений. Скорость ветра – 4-11 м/с, в отдельные дни  с порывами до 15-24 м/с. В третьей декаде мае происходил интенсивный прогрев вод. К концу месяца температура воды в прибрежных водах составила от 4-8°С,  в устьях рек до 10-13°С. Волнение в мае составляло 0,5-1,0 м.

Среднемесячное давление в июне составляло около 1010 гПа (на               1-4 гПа ниже нормы).  Среднемесячная температура воздуха была выше нормы на 1-2° и равнялась +10…+13°С. В первой и второй декаде июня преобладали ветры восточной четверти, в третьей декаде – ветры южной четверти. Скорость ветра была 6-13 м/с, местами с порывами 12-16 м/с. Повышенная температура воздуха обеспечивала быстрый прогрев вод. Температура воды к концу июня по данным прибрежных гидрометеорологических станций составила от 7,0-12,0°С, в заливах и устьях рек до 12-17°С. В конце первой и начале второй декады в Двинском заливе волнение составило от 1,0 до 1,8 м.

В июле над морем наблюдалась активная циклоническая  деятельность, с выходом южных циклонов во второй и третьей декадах. Среднемесячное давление составило около 1010 гПа (на 1-2 гПа ниже нормы), среднемесячная температура – +14…+16°С, что несколько выше нормы. В первой декаде преобладали ветры южной  четверти 5-10 м/с, во второй декаде –  ветры восточной четверти 6-11 м/с, в третьей декаде преобладал юго-западный ветер 5-10 м/с. К середине месяца температура воды достигла максимума и равнялась 11,0-16,0°С в открытом море, и 17-20°С в устьях рек. Преобладающее волнение составляло 0,5-1,0 м.

В августе преобладала западная траектория перемещения циклонов. На протяжении всего месяца наблюдалась частая смена направлений ветра от южных к северным. Скорость ветра была 5-10 м/с, в отдельные дни с порывами  12-16 м/с. Среднемесячное давление в августе составило 1011-1013 гПа (на 1-2 гПа больше нормы). Среднемесячная температура воздуха находилась в пределах нормы – +10…+13°С. Температура моря к концу августа находилась в пределах 9-12°С в открытом море, до 12-14°С в устьях рек. Преобладающее волнение составило до 0,5 м, с увеличением высоты волны в конце первой и начале второй декады до 1,5-1,7 м.

Среднемесячное давление в сентябре составило 1005-1008 гПа, что на 2-3 гПа ниже нормы. Среднемесячная температура воздуха в Белом море была +7…+9ºС, что выше нормы на 1ºС. В течение месяца преобладала циклоническая деятельность с выходом южных циклонов во второй декаде. В Белом море преобладали ветры южной четверти, в конце первой и третьей декадах отмечался кратковременный переход к ветрам северной четверти 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с. В сентябре температура воды медленно понижалась и к концу месяца составляла 5-9°С. Волнение было слабым, преимущественно до 0,5 м с усилением в третьей декаде до 1,0-1,4 м.

Среднемесячное давление в октябре составило около 1009 гПа, что на 1-3 гПа меньше нормы, среднемесячная температура воздуха была около +3°С, что превышает норму на 1-2°С. В первой и второй декаде преобладали ветры южной  четверти, в третьей декаде – ветры западных направлений. Скорость ветра была 7-13 м/с, в отдельные дни наблюдались с порывами  15-23 м/с. Температура воды превышала норму и к концу октября среднедекадная температура находилась на уровне 3-6°С. В течение месяца происходило усиление волнения по всему Белому морю. Максимальная высота волны составила в конце первой 3,0-3,4 м.

Среднемесячное давление в Белом море в ноябре составило 1007-1010гПа (на 1 гПа больше нормы). Среднемесячная температура воздуха была -1…-3ºС, что превышает норму на 3ºС. В течение месяца преобладали ветры южной четверти 8-13 м/с, с порывами 15-21 м/с.

В конце ноября, что близко к норме, с установлением морозной погоды в прибрежных районах заливов Белого моря началось ледообразование. На устьевом взморье р. Северная Двина начальные формы льда появились 27 октября. В море лед образовался 1 ноября, что соответствует обычным срокам. 29 ноября со стороны моря отмечено формирование припая. В конце ноября в условиях низких температур воздуха и слабоветрия раньше обычных сроков в среднем на полмесяца происходили активные процессы ледообразования в открытых районах заливов моря. 30 ноября в вершинах Двинского, Онежского и Кандалакшского заливов наблюдались начальные виды льда и темный нилас сплоченностью 9-10 баллов. Вдоль побережья Мезенского залива и Канинского берега протянулась полоса светлого ниласа сплоченностью                8-10 баллов.

В первой декаде декабря отмечался выход на Белое море южных циклонов. Во второй и третьей декадах преобладало влияние антициклона. Среднемесячное давление составило 1021-1026 гПа (на 14-18 гПа больше нормы).  Среднемесячная температура в Белом море равнялась -11…-14ºС, что ниже нормы на 2-4ºС. В первой декаде преобладал юго-восточный ветер 7-13 м/с. Во второй и третьей декадах наблюдался ветер южных направлений 10-13 м/с, с порывами 15-20 м/с. В конце декабря акватория Белого моря была занята дрейфующим льдом, за исключением обширной зоны чистой воды в Бассейне моря. В Двинском и Онежском заливах наблюдались серо-белые и серые льды общей сплоченностью 10 баллов. Толщина льда в прибрежных районах заливов составила в среднем 30-40 см. В порту Архангельск по главному судовому ходу толщина льда была 25-30 см, что незначительно меньше нормы для данного времени. В Горле моря преобладал 9-10-балльный лед. Кромка дрейфующего льда на севере моря проходила по линии м. Терско-Орловский – м. Канин Нос.

3. Сведения об источниках загрязнения Белого моря

Главным источником загрязнения вод Белого моря является речной сток, с которым поступает основная масса загрязняющих веществ от предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, речного и морского флота и др.

В 2012 г. с речными водами в Белое море поступило 1713 т фосфатов, 4525 т нитратов, 3255 т нефтепродуктов, 43 т фенолов, 20 т пестицидов.

Значительным источником загрязнения вод Белого моря является сброс  сточных вод предприятиями городов и поселков, расположенных в прибрежных районах и устьевых областях рек.

На момент написания Ежегодника часть информация о поступлении сточных вод и загрязняющих веществ от предприятий в Белое море в 2012 году находилась в процессе обработки. Информация для таблицы 3 будет выслана дополнительно.

По имеющейся на данный момент информации в Белое море в 2012 г. от предприятий поступило около 237 тыс. м3 сточных вод, из них около             1,4 тыс. м3 без очистки. Вместе со сточными водами в Белое море поступило 105,6 т ионов аммония, 2,7 т нефтепродуктов, 0,08 т фенолов и 2,3 т детергентов.

Таблица 3

Поступление сточных вод и загрязняющих веществ

от предприятий в Белое море в 2012 году

| Район | Населенный пункт, предприятие | Объем сточных вод, тыс. м3/год | Количество загрязняющих веществ, поступивших в море, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Без очистки | аммоний-ион | нефте-продукты | фенолы | детергенты |
| Устьевая часть р. Северная Двина | г. Архангельск |
|  | Архангельская ТЭЦ ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области | 104847,21 | 770,10 | 0,274 | 0,298 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОАО «Соломбальский ЦБК» | 54096,70 | 0,0 | 46,01 | 0,74 | 0,075 | 0,817 |
|  | МУП «Водоканал» | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | ОАО «СРЗ «Красная Кузница» | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Устьевая область р. Северная Двина Двинский залив | г. Северодвинск |
|  | ОП «Северодвинская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области | 71570,35 | 42,8 | 0,0 | 0,873 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОАО «ЦС «Звездочка» | 5235,87 | 594,5 | 33,078 | 0,589 | 0,0 | 0,307 |
|  | ОАО «ПО «Севмаш» | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Итого по Двинскому заливу: | 235750,13** | 1407,4** | 79,36** | 2,50** | 0,08** | 1,12** |

Продолжение таблицы 3

| Район | Населенный пункт, предприятие | Объем сточных вод, тыс. м3/год | Количество загрязняющих веществ, поступивших в море, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Без очистки | аммоний-ион | нефте-продукты | фенолы | детергенты |
| Устьевая область р. Онега | г. Онега |
|  | МУП «Водоканал» | 1083,6 | 0,0 | 26,267 | 0,237 | 0,0 | 1,20 |
|  | ОАО «Онежский ЛДК» | Сброс не осуществляется |
|  | Итого: | 1083,6 | 0,0 | 26,267 | 0,237 | 0,0 | 1,20 |
| Акватория Белого моря | ООО «Онега Неруд» | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Белому морю: | 236998,23** | 1407,4** | 105,63** | 2,75** | 0,08** | 2,32** |

-* - Данные находятся в процессе обработки в Двинско-Печорском БВУ

** - без учета данных, находящихся в обработке.

Таблица 4

Поступление загрязняющих веществ в Белое море в 2012 г.

| Загрязняющие вещества | Количество загрязняющих веществ, поступивших в море, т/год | Общее количество поступивших загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
|  | со сточными водами | с речным стоком | из смежного моря | с судов | при авариях |  |
| Нефть и нефтепродукты | 2,747** | 3255 | - | - | - | 3257,747** |
| Фенолы | 0,075** | 42,72 | - | - | - | 45,532** |
| Детергенты | 2,324** | - | - | - | - | 2,324** |
| Пестициды: - линдан; - ДДТ | - - | 2,47 17,29 | - - | - - | - - | 2,47 17,29 |

** без данных о количестве загрязняющих веществ, поступивших в море со сточными водами предприятий.

4. Состояние загрязненности вод Белого моря

Двинский залив

Сведения о качестве вод Двинского залива приведены в таблицах 5-8. Схема расположения станций отбора проб дана на рисунке 1.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения вод Двинского залива в период наблюдений не отмечалось.

В течение 2012 года отделом надзора на море (Архангельская область и Ненецкий АО, Мурманская область) Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу случаев сброса нефтепродуктов в водные объекты бассейна Белого моря, в том числе аварийных ситуаций, зарегистрировано не было.

Как показали результаты гидрохимических съемок Двинского залива, выполненных Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Северное УГМС» в летний и осенний период 2012 года, кислородный режим был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода в среднем составило 9,22 мг/л, при диапазоне колебаний концентраций 7,91-10,87 мг/л. Насыщение водных масс залива кислородом изменялось в пределах 75-118%. По сравнению с предшествующим годом кислородный режим существенно не изменился.

Содержание нефтепродуктов в водах Двинского залива контролировалось в летнюю и осеннюю съемки, результаты которых показали, что загрязненность вод нефтепродуктами была незначительной. Средняя концентрация данного вещества за год была равна 0,006 мг/л. В июле среднее содержание нефтепродуктов составило 0,008 мг/л, в октябре –             0,004 мг/л. Превышений ПДК по нефтепродуктам в текущем году не зарегистрировано. Последнее превышение норматива по содержанию в воде нефтепродуктов было зафиксировано в 2009 г.

Концентрации форм азота в водах Двинского залива не превышали предельно допустимых.

Среднее содержание азота нитритного оставалось на уровне прошлого года и составило 1,32 мкг/л. Максимальная концентрация – 3,27 мкг/л зарегистрирована в начале июля на станции №12 в придонном слое.

Концентрации азота аммонийного изменялись в интервале 0,00-                14,84 мкг/л. В летний период в слое 10-20 м содержание данного вещества составило 0,00 мкг/л. В октябре концентрации азота аммонийного были значительно выше в поверхностном горизонте (6,86 мкг/л), чем в придонном (0,69 мкг/л).

Пестициды групп ДДТ и ДДЭ, α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ в водах Двинского залива не обнаружены.

Индекс загрязненности вод Двинского залива не рассчитывался в связи с недостаточным набором наблюдаемых параметров.

Устьевые области

В целом уровень загрязнения устьевых областей рек Северная Двина, Онега и Мезень был удовлетворителен и существенно не изменился по сравнению с предшествующим годом.

Кислородный режим в устьевых областях рассматриваемых рек в                    2012 г. существенно не изменился. Содержание растворенного в воде кислорода в воде реки Онега находилось в интервале 6,72-9,96 мг/л,                   р. Мезень – 7,54-10,8 мг/л, что соответствует допустимым нормам. В устьевой области р. Северная Двина среднее значение содержания растворенного в воде кислорода равнялось 7,74 мг/л, при минимальном значении – 3,10 мг/л, что ниже допустимого уровня.

В устьевой области р. Мезень в 2012 г. по сравнению с прошлым годом увеличилось больше чем в 2 раза содержание нефтепродуктов: средняя концентрация равнялась 0,059 мг/л (1,2 ПДК), максимальная – 0,190 мг/л                   (4 ПДК). Существенных изменений в содержании нефтепродуктов в воде устьевой области рек Северная Двина и Онега не отмечалось. Средняя (максимальная) концентрация нефтепродуктов в воде р. Северная Двина составила 0,017 (0,245) мг/л, в воде р. Онега – 0,027 (0,060) мг/л.

Средние за год концентрации азота нитритного и аммонийного в устьевых частях рек не превышали установленного стандарта. В тоже время, в р. Северная Двина максимальная концентрация аммонийного азота превысила предельно допустимую в 1,3 раза, в р. Мезень – содержание азота нитритного находилось на уровне ПДК. В 2011 г. превышений по данным показателям не фиксировалось.

В устьевой области р. Северная Дина, где контролируется содержание фенолов (карболовой кислоты), по сравнению с прошлым годом наблюдалось снижение содержания данного вещества. В 2012 г. превышение установленного норматива по содержанию карболовой кислоты не зафиксировано, максимальная концентрация составила 2,07 мкг/л (2 ПДК). В 2011 г. средняя концентрация карболовой кислоты превышала предельно допустимую в 1,7 раз.

Хлорорганические пестициды групп ДДТ, ДДЭ, α-ГХЦГ, β - ГХЦГ и γ-ГХЦГ на описываемых участках не были обнаружены.

Выводы

В связи с ограниченным финансированием морских работ в 2012 году выполнено всего 2 съемки Двинского залива, сокращенные по ряду контролируемых ингредиентов. В виду этого оценку качества вод Двинского залива следует рассматривать как ориентировочную.

Анализ полученных за 2012 год данных по Двинскому заливу позволил сделать следующие выводы:

- кислородный режим был удовлетворительным (7,91-10,87 мг/л), насыщение вод кислородом изменялось в интервале 75-118%;

- концентрации нефтепродуктов в Двинском заливе в 2012 г. не превышало ПДК, средняя и максимальная концентрации составили 0,006 и 0,02 мг/л соответственно. Увеличение содержания нефтепродуктов отмечено в устье р. Мезень;

- содержание азота нитритного и азота аммонийного не превышало установленных нормативов. В осенний период отмечался рост концентраций азота аммонийного в поверхностном горизонте;

- хлорорганических пестицидов группы ДДТ, ДДЭ, α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ в пробах воды не обнаружено.

В целом по сравнению с предшествующим годом качество вод Двинского залива существенно не изменилось. Индекс загрязненности вод Двинского залива не рассчитывался в связи с недостаточным набором наблюдаемых параметров.

Одним из основных источников поступления загрязняющих веществ в воды Белого моря является речной сток. В 2012 г. с речными водами в Белое море поступило 3255 т нефтепродуктов, 43 т фенолов, 20 т пестицидов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 5

Концентрации растворенного в воде кислорода и загрязняющих веществ в Белом море в 2012 г.

ДВИНСКИЙ ЗАЛИВ

| Ингредиенты | Слои | Характерис-тики концентра-ций | VII | X | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/л | Превы-шенияПДК | мг/л | Превы-шенияПДК | мг/л | Превы-шенияПДК |
| Кислород | 0-дно | сред. | 9,88 |  | 8,55 |  | 9,22 |  |
|  |  | макс. | 10,87 |  | 9,00 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 8,16 |  | 7,91 |  | 7,91 |  |
| Кислород, % насыщения | 0-дно | сред. | 98 |  | 83 |  | 91 |  |
|  |  | макс. | 118 |  | 88 |  | 118 |  |
|  |  | мин. | 85 |  | 75 |  | 75 |  |
| Азот нитритный, мкг/л | 0-дно | сред. | 1,13 |  | 1,51 |  | 1,32 |  |
|  |  | макс. | 3,27 |  | 2,54 |  | 3,27 |  |
|  |  | мин. | 0,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Азот аммонийный, мкг/л | 0-дно | сред. | 1,58 |  | 2,94 |  | 2,26 |  |
|  |  | макс. | 14,84 |  | 13,97 |  | 14,84 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нефтепродукты | 0-дно | сред. | 0,008 |  | 0,004 |  | 0,006 |  |
|  |  | макс. | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Хлорорганические пестициды, мкг/л |
| α-ГХЦГ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| γ - ГХЦГ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| β - ГХЦГ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ДДТ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ДДЭ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Таблица 6

Загрязненность вод Двинского залива в 2008-2012 гг.

| Ингредиенты | Слои | Характеристики концентраций | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК |
| Кислород | 0-дно | сред. | 9,25 |  | 9,03 |  | 9,03 |  | 8,51 |  | 9,22 |  |
|  |  | макс. | 10,36 |  | 10,76 |  | 10,86 |  | 9,44 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 7,73 |  | 7,26 |  | 7,30 |  | 7,29 |  | 7,91 |  |
| Кислород, % насыщения | 0-дно | сред. | 83 |  | 86 |  | 84 |  | 84 |  | 91 |  |
|  |  | макс. | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 87 |  | 118 |  |
|  |  | мин. | 70 |  | 69 |  | 72 |  | 74 |  | 75 |  |
| Нефтепродукты | 0-дно | сред. | 0,030 |  | 0,010 |  | 0,012 |  | 0,004 |  | 0,006 |  |
|  |  | макс. | 0,100 | 2 | 0,080 | 1,6 | 0,030 |  | 0,010 |  | 0,02 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| Азот нитритный, мкг/л | 0-дно | сред. | 1,22 |  | 1,83 |  | 0,82 |  | 1,31 |  | 1,32 |  |
|  |  | макс. | 3,09 |  | 5,82 |  | 2,49 |  | 3,70 |  | 3,27 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,16 |  | 0,00 |  |
| Азот аммонийный, мкг/л | 0-дно | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,84 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Хлорорганические пестициды, мкг/л |
| (- ГХЦГ | 0-дно | сред. | <0,001 |  | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,003 |  | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| γ - ГХЦГ | 0-дно | сред. | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| β - ГХЦГ | 0-дно | сред. | <0,001 |  | <0,001 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,001 |  | 0,002 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| ДДТ | 0-дно | сред. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| ДДЭ | 0-дно | сред. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |

Таблица 7

Концентрации растворенного кислорода и загрязняющих веществ

в Белом море в 2012 г.

ДВИНСКИЙ ЗАЛИВ

| Ингредиент | Слои | Характеристики концентраций | VI-VII | XI | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК |
| Кислород | 0-10 | сред. | 9,40 |  | 8,48 |  | 8,94 |  |
|  |  | макс. | 10,47 |  | 8,85 |  | 10,47 |  |
|  |  | мин. | 8,16 |  | 7,91 |  | 7,91 |  |
|  | 10-20 | сред. | 9,89 |  | 8,53 |  | 9,21 |  |
|  |  | макс. | 10,87 |  | 8,58 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 8,83 |  | 8,26 |  | 8,26 |  |
|  | 20-дно | сред. | 10,36 |  | 8,64 |  | 9,50 |  |
|  |  | макс. | 10,87 |  | 9,00 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 9,66 |  | 8,41 |  | 8,41 |  |
|  | 0-дно | сред. | 9,88 |  | 8,55 |  | 9,22 |  |
|  |  | макс. | 10,87 |  | 9,00 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 8,16 |  | 7,91 |  | 7,91 |  |
| Кислород, % насыщения | 0-10 | сред. | 103 |  | 83 |  | 93 |  |
|  |  | макс. | 118 |  | 88 |  | 118 |  |
|  |  | мин. | 87 |  | 79 |  | 79 |  |
|  | 10-20 | сред. | 99 |  | 85 |  | 92 |  |
|  |  | макс. | 106 |  | 86 |  | 106 |  |
|  |  | мин. | 92 |  | 83 |  | 83 |  |
|  | 20-дно | сред. | 93 |  | 80 |  | 86 |  |
|  |  | макс. | 101 |  | 86 |  | 101 |  |
|  |  | мин. | 85 |  | 75 |  | 75 |  |
|  | 0-дно | сред. | 98 |  | 83 |  | 91 |  |
|  |  | макс. | 118 |  | 88 |  | 118 |  |
|  |  | мин. | 85 |  | 75 |  | 75 |  |
| Нефтепродукты | 0-10 | сред. | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  |
|  |  | макс. | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 10-20 | сред. | 0,007 |  | 0,005 |  | 0,006 |  |
|  |  | макс. | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 20-дно | сред. | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,005 |  |
|  |  | макс. | 0,01 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |
|  |  | мин. | 0,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 0-дно | сред. | 0,007 |  | 0,006 |  | 0,006 |  |
|  |  | макс. | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Азот нитритный, мкг/л | 0-10 | сред. | 0,84 |  | 1,82 |  | 1,33 |  |
|  |  | макс. | 2,73 |  | 2,54 |  | 2,73 |  |
|  |  | мин. | 0,09 |  | 0,36 |  | 0,09 |  |
|  | 10-20 | сред. | 1,13 |  | 1,93 |  | 1,53 |  |
|  |  | макс. | 3,27 |  | 2,54 |  | 3,27 |  |
|  |  | мин. | 0,27 |  | 1,27 |  | 0,27 |  |
|  | 20-дно | сред. | 1,41 |  | 0,77 |  | 1,09 |  |
|  |  | макс. | 2,73 |  | 1,54 |  | 2,73 |  |
|  |  | мин. | 0,27 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 0-дно | сред. | 1,13 |  | 1,51 |  | 1,32 |  |
|  |  | макс. | 3,27 |  | 2,54 |  | 3,27 |  |
|  |  | мин. | 0,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Азот аммонийный, мкг/л | 0-10 | сред. | 1,98 |  | 6,86 |  | 4,42 |  |
|  |  | макс. | 14,84 |  | 13,97 |  | 18,84 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 10-20 | сред. | 0,00 |  | 1,27 |  | 0,64 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 4,07 |  | 4,07 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 20-дно | сред. | 2,77 |  | 0,69 |  | 1,73 |  |
|  |  | макс. | 6,26 |  | 2,18 |  | 6,26 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 0-дно | сред. | 1,58 |  | 2,94 |  | 2,26 |  |
|  |  | макс. | 14,84 |  | 13,97 |  | 14,84 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Хлорорганические пестициды, мкг/л |
| α-ГХЦГ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| γ-ГХЦГ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| β-ГХЦГ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ДДТ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| ДДЭ | 0-дно | сред. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | макс. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Таблица 8

Концентрация кислорода и загрязняющих веществ в Двинском заливе в 2008-2012 гг.

| Ингредиенты | Слои | Характеристики концентрации | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК | мг/л | ПДК |
| Кислород | 0-10 | сред. | 9,21 |  | 8,97 |  | 8,99 |  | 8,31 |  | 8,94 |  |
|  |  | макс. | 10,28 |  | 10,76 |  | 10,86 |  | 9,13 |  | 10,47 |  |
|  |  | мин. | 7,73 |  | 7,26 |  | 7,30 |  | 7,29 |  | 7,91 |  |
|  | 10-20 | сред. | 9,49 |  | 9,03 |  | 8,97 |  | 8,56 |  | 9,21 |  |
|  |  | макс. | 10,06 |  | 10,05 |  | 9,89 |  | 9,44 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 8,80 |  | 7,58 |  | 8,32 |  | 7,72 |  | 8,26 |  |
|  | 20-дно | сред. | 9,40 |  | 9,11 |  | 9,13 |  | 8,64 |  | 9,50 |  |
|  |  | макс. | 10,36 |  | 9,87 |  | 10,69 |  | 9,44 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 8,43 |  | 7,81 |  | 8,47 |  | 7,22 |  | 8,41 |  |
|  | 0-дно | сред. | 9,25 |  | 9,03 |  | 9,03 |  | 8,51 |  | 9,22 |  |
|  |  | макс. | 10,36 |  | 10,76 |  | 10,86 |  | 9,44 |  | 10,87 |  |
|  |  | мин. | 7,73 |  | 7,26 |  | 7,30 |  | 7,29 |  | 7,91 |  |
| Кислород, % насыщения | 0-10 | сред. | 83 |  | 87 |  | 85 |  | 85 |  | 93 |  |
|  |  | макс. | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 87 |  | 118 |  |
|  |  | мин. | 77 |  | 69 |  | 72 |  | 82 |  | 79 |  |
|  | 10-20 | сред. | 84 |  | 87 |  | 85 |  | 85 |  | 92 |  |
|  |  | макс. | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 87 |  | 106 |  |
|  |  | мин. | 78 |  | 79 |  | 77 |  | 82 |  | 83 |  |
|  | 20-дно | сред. | 82 |  | 82 |  | 81 |  | 82 |  | 86 |  |
|  |  | макс. | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 86 |  | 101 |  |
|  |  | мин. | 70 |  | 70 |  | 72 |  | 74 |  | 75 |  |
|  | 0-дно | сред. | 83 |  | 86 |  | 84 |  | 84 |  | 91 |  |
|  |  | макс. | 92 |  | 96 |  | 100 |  | 87 |  | 118 |  |
|  |  | мин. | 70 |  | 69 |  | 72 |  | 74 |  | 75 |  |
| Нефтепродукты | 0-10 | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 10-20 | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 20-дно | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 0-дно | сред. | 0,030 |  | 0,010 |  | 0,012 |  | 0,004 |  | 0,006 |  |
|  |  | макс. | 0,100 | 2 | 0,080 | 1,6 | 0,030 |  | 0,010 |  | 0,02 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,00 |  |
| Азот нитритный, мкг/л | 0-10 | сред. | 1,21 |  | 1,80 |  | 0,51 |  | 0,95 |  | 1,33 |  |
|  |  | макс. | 3,09 |  | 5,82 |  | 1,55 |  | 2,41 |  | 2,73 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,40 |  | 0,09 |  |
|  | 10-20 | сред. | 1,37 |  | 1,80 |  | 0,87 |  | 1,30 |  | 1,53 |  |
|  |  | макс. | 2,92 |  | 5,38 |  | 2,49 |  | 3,70 |  | 3,27 |  |
|  |  | мин. | 0,42 |  | 0,17 |  | 0,00 |  | 0,40 |  | 0,27 |  |
|  | 20-дно | сред. | 1,22 |  | 1,73 |  | 1,06 |  | 1,30 |  | 1,09 |  |
|  |  | макс. | 2,92 |  | 5,38 |  | 2,49 |  | 3,70 |  | 2,73 |  |
|  |  | мин. | 0,50 |  | 0,09 |  | 0,00 |  | 0,16 |  | 0,00 |  |
|  | 0-дно | сред. | 1,22 |  | 1,83 |  | 0,82 |  | 1,31 |  | 1,32 |  |
|  |  | макс. | 3,09 |  | 5,82 |  | 2,49 |  | 3,70 |  | 3,27 |  |
|  |  | мин. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,16 |  | 0,00 |  |
| Азот аммонийный, мкг/л | 0-10 | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,84 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 10-20 | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,07 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Азот аммонийный, мкг/л | 20-дно | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 0-дно | сред. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 |  |
|  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,84 |  |
|  |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Хлорорганические пестициды, мкг/л |
| α - ГХЦГ | 0-дно | сред. | <0,001 |  | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,003 |  | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| γ - ГХЦГ | 0-дно | сред. | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | <0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| β - ГХЦГ | 0-дно | сред. | <0,001 |  | <0,001 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,001 |  | 0,002 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| ДДТ | 0-дно | сред. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| ДДЭ | 0-дно | сред. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | макс. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | мин. | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |

Таблица 9

# Концентрации кислорода и загрязняющих веществ

в устьевых областях рек в 2012.

| Ингредиенты | Характеристики концентрации | Значение концентрации | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Устьевая область р. Северная Двина |
| Кислород, мг/л | сред. | 7,74 |  |
|  | макс. | 12,30 |  |
|  | мин. | 3,10 |  |
| Нефтепродукты, мг/л | сред. | 0,017 |  |
|  | макс. | 0,245 | 4,9 |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Азот нитритный, мг/л | сред. | 0,001 |  |
|  | макс. | 0,004 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Аммонийный азот, мг/л | сред. | 0,104 |  |
|  | макс. | 0,510 | 1,3 |
|  | мин. | 0,010 |  |
| Фенол (карболовая кислота), мкг/л | сред. | 0,292 |  |
|  | макс. | 2,070 | 2,1 |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Хлорорганические пестициды |
| α – ГХЦГ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| γ – ГХЦГ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| β – ГХЦГ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| ДДТ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| ДДЭ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |

Продолжение таблицы 9

| Ингредиенты | Характеристики концентрации | Значение концентрации | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Устьевая область р. Онега |
| Кислород, мг/л | сред. | 8,60 |  |
|  | макс. | 9,96 |  |
|  | мин. | 6,72 |  |
| Нефтепродукты, мг/л | сред. | 0,027 |  |
|  | макс. | 0,060 | 1,2 |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Азот нитритный, мг/л | сред. | 0,001 |  |
|  | макс. | 0,002 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Аммонийный азот, мг/л | сред. | 0,043 |  |
|  | макс. | 0,060 |  |
|  | мин. | 0,020 |  |
| Хлорорганические пестициды |
| α – ГХЦГ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| γ – ГХЦГ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| β – ГХЦГ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| ДДТ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| ДДЭ, мкг/ л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |

Продолжение таблицы 9

| Ингредиенты | Характеристики концентрации | Значение концентрации | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Устьевая область р. Мезень |
| Кислород, мг/л | сред. | 9,50 |  |
|  | макс. | 10,8 |  |
|  | мин. | 7,54 |  |
| Нефтепродукты, мг/л | сред. | 0,059 | 1,2 |
|  | макс. | 0,190 | 3,8 |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Азот нитритный, мг/л | сред. | 0,003 |  |
|  | макс. | 0,021 | 1,05 |
|  | мин. | 0,000 |  |
| Аммонийный азот, мг/л | сред. | 0,064 |  |
|  | макс. | 0,100 |  |
|  | мин. | 0,030 |  |
| Хлорорганические пестициды |
| α – ГХЦГ, мкг/л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| γ – ГХЦГ, мкг/л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,001 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| β – ГХЦГ, мкг/л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| ДДТ, мкг/л | сред. | 0,002 |  |
|  | макс. | 0,007 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |
| ДДЭ, мкг/л | сред. | 0,000 |  |
|  | макс. | 0,000 |  |
|  | мин. | 0,000 |  |

# Text boxes

# Кемь

Архангельск

9

12

6

16

19

18

17

Рис. 1. Схема расположения гидрохимических станций ФГБУ «Северное УГМС» в Двинском заливе

# Онега

# Кандалакша

Мезень

# Конушин

7

Карта - бланк Белого моря

масштаб 1: 3600000

107●

111●

118●

110●

112●

97●

97●

85●

99●

98●

●

●

●

98●

99●

106●

ДНО

10 м

92●

93●

96●

104●

0 м

87●

Рис.2. Распределение кислорода (% насыщения)  в Двинском заливе в июле 2012 г.

Карта Архангельской области

масштаб 1:1500000

0 м

80●

75●

85●

83●

85●

83●

75●

85●

●

●

●

85●

85●

85●

85●

88●

85●

83●

80●

83●

79●

ДНО

10 м

Карта Двинского залива

масштаб 1:1500000

Рис.3. Распределение кислорода (% насыщения)  в Двинском заливе в октябре 2012 г.

0,00●

0,02 ●

0,01 ●

●

0,01●

●

0,01●

0,01●

0,01 ●

0,01 ●

●

Рис. 4. Распределение нефтепродуктов (мг/л)

в Двинском заливе в июле 2012 г.

Карта Двинского залива

масштаб 1:1500000

ДНО

10 м

0 м

0,01●

0●

0,01●

0●

0●

0●

0,01●

0,01●

0,01●

0●

0,01●

0,01 ●

0●

●

0●

0●

0●

●

0 ●

0 ●

0,01 ●

0 ●

0,01 ●

●

0,02●

Рис. 5. Распределение нефтепродуктов (мг/л)

в Двинском заливе в октябре 2012 г.

Карта Двинского залива

масштаб 1:1500000

ДНО

10 м

0 м

0,01●

0●

0●

0,01●

0,01●

0●

2,73●

0,27●

0,55●

3,27●

0,27●

0,27●

0,64●

1,64●

0,36●

2,73●

2,63●

0,91●

●

●

●

0,18●

0,09●

1,45●

ДНО

10 м

0 м

Рис. 6. Распределение азота нитритного (мкг/л)

в Двинском заливе в июле 2012 г.

Карта Двинского залива

масштаб 1:1500000

0,45●

0,64●

0,64●

0,27●

2,18●

2,27●

1,54●

2,36●

2,27●

0●

1,82●

1,73●

2,18●

2,54●

2,45●

0,36●

2,00●

1,18●

●

●

●

1,18●

1,82●

2,00●

ДНО

10 м

0 м

Рис. 7. Распределение азота нитритного (мкг/л)

в Двинском заливе в октябре 2012 г.

Карта Двинского залива

масштаб 1:1500000